## Slide 1: Apresentação ao Cliente - Protótipo
Controle de Acesso e Segurança para um Estacionamento Universitário

## Slide 2
Índice
Visão geral
Entender seus problemas
Pesquisa Desenvolvida
Metas do projeto
Funções/Meios
Software - Programa
Software - Banco de Dados
Protótipo - Material
Implementação Prática - Maquete
Custo de Implementação
Implementação Futuras
Considerações Futuras

## Slide 3: Visão geral
É um desafio dar mais segurança e tranquilidade aos usuários que utilizam deste recinto, garantindo a disponibilização de vagas e o gerenciamento do local. Pretende-se conhecer a atual situação do estacionamento e traçar o perfil do usuário, por meio de um levantamento das características buscando avaliar a satisfação do serviço.
Deste modo, esse projeto propõe a implementação de um sistema de controle e automação, integrando conceitos de eletrônica e programação, para melhorar o aproveitamento das vagas existentes, a identificação do usuário, controle do local com eficiência e economia, focando na qualidade do serviço.

## Slide 4: Entender seus problemas
01
Garantir a segurança do estacionamento;
03
Possibilitar a entrada de visitantes que podem vir a ser convidados a participar de algum evento na universidade.
04
O desenvolvimento de um dispositivo com qualidade e segurança que garanta a confiabilidade dos usuários em guardar seus veículos de maneira segura e eficiente de baixo custo.
02
Restringir e identificar o acesso de pessoas a este local, criando um histórico para futuro relatórios.

## Slide 5: Pesquisa Desenvolvida
Tendo em vista a descoberta de novas necessidades, tais como a contagem de vagas disponíveis no local, indicando o total de vagas disponíveis, denotado de grande importância nos gráficos. De acordo com a pesquisa de campo, os usuários preferem o cartão magnético como o método de acesso ao estacionamento, isso indica um projeto baseado nessa tecnologia, buscando a satisfação do usuário.
Necessário a disponibilização das vagas disponíveis
88%
Essencial a presença de um porteiro
84%
Usuário que possui o adesivo da Universidade
32%

## Slide 6: Metas do Projeto
Tem como finalidade desenvolver um protótipo capaz de realizar o controle e a identificação dos usuários de um estacionamento para uma universidade, a partir de recursos de comunicação disponíveis com baixo custo para sua aplicação.
Métrica(Prioridade): Seguridade > Custo > Durabilidade > Portabilidade > Conveniência = Credibilidade

## Slide 7: Produto Desenvolvido
Diagrama de Caso de Uso Funcionalidade
Software
  Python
  Banco de Dados
Sistema de Gerenciamento
  Sistema Embarcado

## Slide 8: Funções/Meios
F1 - Receber a identificação de um cartão magnético para o Arduino, dos usuários que desejam entrar e sair do ambiente (a entrada e saída de veículo no estacionamento).
Pelo modelo RIF, a utilização da biblioteca <MFRC522.h> ;
F2 - Decodifica o dado a fim de gerar uma informação a ser analisada pelo microcontrolador.
      Módulo de decodificação do serial do cartão para a unidade de processamento do Arduino;
F3 - Comunicação do microcontrolador com um banco de dados verificando a informação inicial retornado-a junto com a verificação ao microcontrolador.
      Comunicação serial por um programa desenvolvido pela equipe a fim de acessar um banco de dados criado pela equipe;
      Biblioteca utilizada no programa em Python: sqlite3(comunicação banco de dado) e serial (comunicação Arduino);

## Slide 9: Funções/Meios
F4 - Receber a verificação identificando o usuário acessar o estacionamento
      O programa retornará uma resposta pela comunicação serial transferindo a informação;
F5 - Análise do Arduino no total de vagas disponíveis a respectivo tipo de usuário.
      Pelo sensores de presença;
F6 - Transmitir a resposta ao usuário sobre a presença de vagas disponíveis, após a validação e o varrimento do ambiente.
      Por leds e pelo Display, a utilização da biblioteca <LiquidCrystal.h>;
F8 - Acionamento da cancela para permitir a entrada e saída dos veículo, por uma chave pressionada por uma pessoa física responsável ou pelo próprio Arduino.
      Pelo servo motor, a utilização da biblioteca <Servo.h>;

## Slide 10: Diagrama de Funcionamento   Componentes
Funções/Meios

## Slide 11: Software - Programa
Linguagem de programação python
Plataforma Python 3.7.0
Possui 16 Páginas
Interligado ao Banco
Possui comunicação com Arduino
Tela principal do software

## Slide 12: Software - Banco de Dados
Diagrama de Classe
Banco teste
Desenvolvido na plataforma python
Possui 2 classes
Armazenamento físico no HD

## Slide 13: Protótipo - Material
COMPONENTES | QUANTIDADES | PREÇOS
Arduino mega 2560 | 1 pç | R$ 62,00
Sensor de Linha TCRT 5000 | 9 pçs | R$ 2,00
Kit Modulo Leitor RFID - RC522 | 2 pçs | R$ 19,30
Display 16x2 com BackLight Azul | 1 pç | R$ 16,90
Módulo serial I2 C para display lcd | 1 pç | R$ 12,90
Micro Servo motor Tower pro 9G SG90 | 2 pçs | R$ 8,00
Resistores 1/4W 10KΩ | 9 pçs | R$ 1,00
Resistores 1/4W 330Ω | 9 pçs | R$ 100
Capacitores eletroliticos 220µF/25V | 2 pçs | R$ 3,00
Leds´s difuso verde 5mm | 2 pçs | R$ 2,00
Leds´s difuso vermelho 5mm | 2 pçs | R$ 2,00
Protoboard 830 pontos | 1 pç | R$ 14,90
Fonte de alimentação 5VDC | 1 pç | R$ 5,00
Cabos e Jumbs |  | 

## Slide 14: Implementação Prática - Maquete
Instalação dos Componentes na maquete
Vista superior da maquete finalizada

## Slide 15: Custo de Implementação
A viabilidade financeira da implantação do projeto, já que é uma das prioridade do mesmo é apresentar um sistema de baixo custo.
Porém após a criação da maquetes e a compra dos componente o projeto final, tudo ficou em torno de R$ 215,00 que inicialmente foi proposto um orçamento de R$ 100,00, tal quantia ser tornou relativamente cara para um projeto acadêmico.
Entretanto este projeto abre as porta para o empreendimento, já que características de semelhança com projetos completos, uma aplicação no mundo dos negócios e assim ele se torna de baixo custo.

## Slide 16: Custo de Implementação
Avaliação do orçamento previsto e o realmente gasto

## Slide 17: Implamentação Futuras
Escala Real
Caixa de Madeira Compensada
Estrutura de suporte de ferro

## Slide 18: Considerações Futuras
Utilização de câmera para fotografar os veículos tanto na entrada quanto na saída, uma forma para comprovar a identificação em fotografia por meio da placa do veículo. O acesso seria direto ao estacionamento sem precisar colocar o cartão no leitor(cancelas automáticas) a câmera iria identificar a placa do carro autorizando o acesso, aliado às cancelas que só serão abertas à sua respectiva placa(tanto na entrada quanto na saída) melhorando a qualidade e agilizando no sistema.
A comunicação do Arduino com o computador seria por meio do módulo wireless ESP8266 reduzindo a quantidade de cabeamentos no sistema.
A criação do banco de dados no servidor da universidade com um espaço de armazenamento maior.

## Slide 19: Obrigado! CONTATO: (81)4002-8922 (81) 99868-7386 WWW.TISAMG.COM
EQUIPE:
Talita Moraes Ferreira Iranildo Vicente da Silva Semaías Nilo de Lima Souza André José de Carvalho Silva Maiara Faustino Sales Gabriele Arruda Ferreira